МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ  СИТУАЦИЯМ

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО РЕКОНСТРУКЦИИ  (СОЗДАНИЮ)  РЕГИОНАЛЬНЫХ,

МЕСТНЫХ И ЛОКАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ

НА БАЗЕ КОМПЛЕКСА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

ОПОВЕЩЕНИЯ НА ЦИФРОВЫХ СЕТЯХ СВЯЗИ С IP-ТЕХНОЛОГИЕЙ И КАНАЛАХ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

г. Москва, 2007 год

«УТВЕРЖДАЮ»

заместитель Министра

Российской Федерации

по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям

и ликвидации последствий

стихийных бедствий

генерал-лейтенант

внутренней службы

п/п

А.П. Чуприян

«27» декабря 2007 г.

Методические рекомендации

по реконструкции (созданию) региональных, местных и

локальных систем оповещения на базе комплекса технических средств

оповещения на цифровых сетях связи с IP-технологией

и каналах кабельного телевидения

Начальник Управления защиты информации и обеспечения безопасности спасательных работ МЧС России генерал-лейтенант п/п А.В. Командиров «26» декабря 2007 г.

г .Москва, 2007 год

Содержание

| Принятые сокращения …………………………………………....…. | 4 |
| --- | --- |
| Условные обозначения ……………………………………………… | 5 |
| 1. Введение …………………………………………………………… | 6 |
| 2. Общие положения …………………………………………….…… | 7 |
| 3. Предназначение и краткое описание основных технических решений по созданию систем оповещения на базе комплекса технических средств оповещения на цифровых сетях связи с IP- технологией и каналах кабельного телевидения………………………………………………………….… | 8 |
| 4. Особенности построения и функционирования региональной и местных систем оповещения…………………………….…………… | 11 |
| 5. Особенности построения и функционирования локальных систем оповещения………………………………………………….……….… | 14 |
| 6. Особенности построения и функционирования систем оповещения по каналам эфирного и кабельного телевидения…………………………………………………….……… | 16 |
| Приложение: |  |
| Основные тактико-технические характеристики комплекса технических средств оповещения на цифровых сетях связи с IP-технологией и каналах кабельного телевидения………………...….. | 21 |

Принятые сокращения

РАСЦО  – региональная автоматизированная система централизованного оповещения

МАСЦО – местная автоматизированная система централизованного оповещения

ЛСО – локальная система оповещения

ГЗПУ  –  городской запасный пункт управления

ЗЗПУ  –  загородный запасный пункт управления

ЧС   -  чрезвычайная ситуация

МТС  –   междугородная телефонная станция

КТС  -  комплекс технических средств

КТС ОКТ – комплекс технических средств оповещения по сетям кабельного телевидения

АПУ-Ц – автоматизированный пульт управления для цифровой сети

БУВС – блок управления выносными сиренами

БУУ – блок управления универсальный

СПО – специальное программное обеспечение

МДК - модем -кодек

ТЭЗ - типовой элемент замены

ЗИП - запасные части, инструмент и принадлежности

ЛВС – локальная вычислительная сеть

ПЭВМ  -  персональная электронно-вычислительная машина

## Условные обозначения

– комплекс технических средств оповещения по сетям кабельного телевидения

– автоматизированный пульт управления для цифровой сети

– блок управления выносными сиренами

– блок управления универсальный

- оконечное устройство

- устройство запуска электромеханической сирены

- сетевой маршрутизатор

- телефонный аппарат

- электромеханическая сирена (С-40, С-28)

- электронная сирена (П-166 ВАУ)

## 1. Введение

Методические рекомендации по созданию региональных, местных и локальных систем оповещения на базе комплекса технических средств оповещения на цифровых сетях связи с IP-технологией П-166Ц и каналах кабельного телевидения (далее – Методические рекомендации) являются дополнением к изданным МЧС России в 2001, 2002 и 2005 годах методическим рекомендациям по реконструкции территориальных систем оповещения гражданской обороны Российской Федерации, а также методическим рекомендациям по созданию в районах размещения потенциально опасных объектов локальных систем оповещения.

В Методических рекомендациях изложены:

предназначение и основные тактико-технические характеристики нового комплекса технических средств оповещения;

типовые варианты организационно-технического построения систем оповещения на базе нового комплекса технических средств оповещения.

Методические рекомендации предназначены для структурных подразделений центрального аппарата МЧС России, территориальных органов МЧС России; министерств, ведомств и организаций всех форм собственности Российской Федерации, в ведении которых находятся потенциально опасные объекты; органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, проектных организаций и организаций связи при разработке технических заданий, проектировании и строительстве (реконструкции) систем оповещения населения.

2. Общие положения

Настоящие рекомендации разработаны в целях реализации Федерального закона "О гражданской обороне" от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ с учетом требований Федеральных законов ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ, постановлений Правительства Российской Федерации "Об утверждении Положения о порядке использования действующих радиовещательных и телевизионных станций для оповещения и информирования населения Российской Федерации в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени» от 1 марта 1993 г. № 177, "О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов" от 1 марта 1993 г. № 178, совместного приказа МЧС России, Мининформсвязи России и Минкультуры России «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» от 25 июля 2006 г. № 422/90/376.

В настоящих методических рекомендациях определены общие оперативно-технические требования и основные организационно-технические принципы построения систем оповещения населения на базе нового комплекса технических средств оповещения П-166Ц.

3. Предназначение и краткое описание

основных технических решений по созданию систем оповещения на базе

комплекса технических средств  оповещения на цифровых сетях связи

с IP-технологией и каналах кабельного телевидения.

Комплекс технических средств  оповещения на цифровых сетях связи с IP-технологией  и каналах кабельного телевидения предназначен для создания региональных (в границах субъектов Российской Федерации), местных (в границах муниципальных образований) и локальных систем оповещения на цифровых сетях связи  с коммутацией пакетов (IP-технологии).

КТС П-166Ц разработан с учётом последних достижений в области телекоммуникаций и перспектив развития сетей связи. Основные тактико-технические характеристики комплекса приведены в приложении.

В качестве транспортной среды КТС П-166Ц использует IP-сеть. Для обеспечения безопасности должна использоваться защищённая сеть IP-VPN.

### За основу сети передачи данных предлагается использовать  сеть передачи данных общего пользования действующую на территории субъекта Российской Федерации (СПД ОП). СПД ОП это высокопроизводительная пакетная сеть передачи  данных,  как правило охватывающая территорию субъекта Российской Федерации и позволяющая организовывать виртуальные выделенные (корпоративные) сети передачи данных (сервис VPN).

В качестве базовой технологии СПД ОП используется протокольная архитектура IP/MPLS, которая позволяет, использовать традиционные услуги передачи  данных.  Доступ  к  сети  может осуществляться  по  существующей кабельной распределительной сети ГТС с использованием технологии ADSL и позволяет организовать для абонента широкополосный цифровой канал передачи данных параллельно с обычным городским телефоном.

Основа сети - магистральное ядро, которое объединяет,  как правило, мощные узлы пакетной коммутации, соединенные по волоконно-оптическим линиям каналами STM 16 (технология IP/MPLS) и STM 4 (технология ATM).

К магистральным узлам по волоконно-оптическим линиям каналами STM-1 (технология ATM) подключены узлы абонентского доступа, установленные в кроссах действующих АТС.

Подключение устройств системы оповещения возможно осуществлять по существующей кабельной телефонной распределительной сети на базе технологий xDSL при этом:

скорость в канале от абонента к сети - до 1,5 Мбит/с (с адаптацией к длине и качеству линии);

скорость в канале из сети к абоненту - до 8 Мбит/с (с адаптацией к длине и качеству линии);

средняя/предельная дальность абонентской линии – до 3,6/5,7 км;

параллельная и независимая работа с действующим аналоговым телефонным каналом абонента.

В составе сети СПД ОП в соответствии с технологией VPN будет обеспечена защищенная наложенная сеть передачи информации оповещения между блоками КТСО.

При этом в блоках П-166 БУУ, П-166 БКС и П-166  БУВС  установлены адаптеры цифровых окончаний сети СПД ОП (Ethernet). Для обеспечения возможности работы по выделенным линиям сохраняются модемы МДК-1 в блоках П-166 БУУ, П-166 БКС.

Программное обеспечение П-166 АПУ-Ц для управления системой из центра оповещения субъекта Российской Федерации и из центров оповещения муниципальных образований обеспечивает конфигурацию сети СПД ОП, а также маршрутизацию информации оповещения и сбора подтверждений, обеспечивая при этом надежность виртуальной сети оповещения путем задания необходимых приоритетов и вариантов адресования.

Учитывая, что система оповещения имеет кратковременный режим работы, стоимость оплаты трафика сети СПД ОП будет минимальная.

### Для передачи информации оповещения по кабельному телевидению используются сети, созданные на базе станций передачи кабельного телевидения, на которых устанавливается блок приема информации управления (для приема сигналов и информации оповещения) и блок формирования сигналов кабельного телевидения (для трансляции информации оповещения для населения по всем каналам кабельного телевидения).

Прием информации будет осуществляться от сети СПД ОП через адаптер сети по командам от П-166 АПУ-Ц субъекта Российской Федерации или центров оповещения муниципальных образований. При этом блок формирования сигналов будет обеспечивать:

передачу информации оповещения по тракту звукового сопровождения телевидения;

передачу заставки по видеотракту изображения телевидения;

передачу квитанции в сеть СПД ОП об отборе трактов видеоинформации и звукового сопровождения телевидения.

## Контроль и диагностика КТСО, мониторинг каналов связи.

### Эксплуатационный контроль системы оповещения обеспечивается:

непрерывным автоматическим контролем КТС с помощью встроенных средств контроля (ВСК);

передачей контрольных сообщений как автоматически с верхнего звена на всю глубину сети, так и вручную с КТС АПУ-Ц любой ступени;

регламентными работами.

### Передача контрольных сообщений для мониторинга каналов связи и цифровой сети осуществляется периодически с АПУ-Ц. При этом возможны различные варианты адресации сообщений, включая и циркулярный. Происходит практически полная проверка КТС системы и каналов связи (в том числе обеспечивается имитация ручных подтверждений), а отличие от передачи рабочих сообщений состоит лишь в том, что не включаются оконечные средства оповещения.

Передача контрольных сообщений возможна как автоматически, так и вручную с АПУ-Ц.

Среднее время диагностирования не превышает 3 мин при Рди = 0,9.

Время проверки функционирования tпр не более 5 мин.

Время проведения технического обслуживания № 1 (№ 2) не превышает 1,5 часа.

## Защита от несанкционированного запуска системы оповещения.

В разработанной ФГУП «КНИИТМУ» автоматизированной системе оповещения П-166 применена асимметричная схема формирования и проверки электронной цифровой подписи (ЭЦП) в соответствии с государственными стандартами ГОСТ Р 34.10-94 и ГОСТ Р 34.11-94, использующая программный комплекс «Верба-О», разработанный Московским отделением Пензенского научно-исследовательского электротехнического института (МО ПНИЭИ), и приобретаемый дополнительно. С помощью этого программного комплекса обеспечивается также защита ПО компьютера и файлов от несанкционированного доступа.

## 4. Особенности построения и функционирования

## региональной и местных систем оповещения

### Центром системы (первой ступенью) является центр оповещения (ГЗПУ, ЗЗПУ) администрации субъекта Российской Федерации, а для второй ступени - центры оповещения муниципальных образований.

### Управляющими устройствами системы являются КТС управления оконечными средствами оповещения (БУУ, БУВС), которые  включают сирены, телефонные аппараты и громкоговорящие установки.

### Связь между КТС системы осуществляется по цифровым транспортным сетям и каналам связи, которые являются средой передачи команд управления и сигналов подтверждения.

Структура (топология) сети достаточно гибкая и может развиваться с включением в нее новых каналов и узлов.

### Централизованный запуск системы может производиться с одного из двух центров оповещения (основного или запасного). Основным структурным элементом центра оповещения (ЦО) являются ПЭВМ АРМ ОД (терминал оповещения АПУ-Ц).

### Передачу информации оповещения можно производить с АПУ-Ц любого узла сети в пределах своих нижестоящих (подчиненных) оконечных устройств управления. При этом обеспечивается приоритет прохождения сигналов оповещения с вышестоящего уровня.

### Передача автоматических и ручных подтверждений осуществляется на вышестоящие и запускавшие АПУ-Ц.

Вариант системы оповещения на базе цифровых технологий приведен на рисунке 1.

### В состав КТС управления оконечными средствами входят:

блок управления универсальный  (БУУ)  размещаемый  на  АТС города и предназначенный для передачи информации телефонным абонентам и включения электросирен;

блок управления П-166 ВАУ и сиренами (БУВС) размещаемый в точках установки П-166 ВАУ и электросирен С-40 (С-28).

### Для обеспечения подключения ранее установленных блоков П-166БОУ к сети  IP необходимо в блоке П-166БОУ заменить ТЭЗ МДК на ТЭЗ МДЦМ с интерфейсом Ethernet.

### Алгоритм работы системы при ее запуске следующий:

Получив указание, оперативный дежурный вызывает на экран ПЭВМ меню программы с вариантами и режимами запуска системы.

После выбора оператором варианта оповещения (или набора адресации, видов подсистем, номера сообщения) ПЭВМ АПУ-Ц через адаптеры цифровой сети или через модем (при работе по физической линии) сигналы и речевая информация передаются на блоки управления оконечными средствами оповещения.

Для получения информации о приеме операторами сигналов оповещения используются ручные подтверждения (РП), сбор которых осуществляется в течение заданного времени после отправки сигнала оповещения – не более 30 сек. Разрешение на передачу дополнительного речевого сообщения осуществляется по получении всех ручных подтверждений с первой ступени или спустя 30 сек. после отправки сигнала оповещения. Однако оперативный дежурный имеет возможность передать речевое сообщение и не дожидаясь получения всех РП или истечения 30 сек.

Оператор нижестоящего АПУ-Ц, получив сигнал оповещения, обязан нажать кнопку "ПОДТВЕРЖДЕНИЕ", после чего в канал, а далее на вышестоящий АПУ-Ц пройдет "ручное" подтверждение.

На КТС АПУ-Ц пункта управления по мере поступления автоматических и ручных подтверждений они обрабатываются и поступают на ПЭВМ для отображения на экране и последующего документирования результатов оповещения.

После передачи сообщений автоматически передается команда окончания сеанса передачи (ОСП). Если речь была с микрофона, то ОСП дает оперативный дежурный. По команде ОСП также осуществляется сбор ручных подтверждений. После этого все КТС сети возвращаются в исходное состояние (дежурный режим).

При приеме контрольных сообщений с целью сохранения алгоритма работы в сети на КТС - приемниках имитируются ручные подтверждения и их сбор, и отправка осуществляются по рабочему алгоритму. Сигнализация и индикация при этом на приемной стороне не подключаются.

Передача речевой информации для трансляции ее телефонным абонентам или в П-166ВАУ начинается сразу после получения автоматических подтверждений,  РП соответственно не ожидаются.

Аналогично, вместо речевого сообщения (или в дополнение к нему) на нижестоящие АПУ-Ц или в подсистему оповещения по сетям кабельного телевидения может быть передано и буквенно-цифровое сообщение (БЦИ). Но при этом ручные подтверждения не ожидаются, а передача БЦИ начинается сразу после получения автоматических подтверждений.

При передаче команды на включение электросирен, информация о сработавших сиренах поступит на ПЭВМ АПУ-Ц спустя 1 - 2 секунды после передачи команды.

При передаче команды с речевым сообщением для абонентов на телефонные аппараты или для населения по П-166ВАУ  КТС АПУ-Ц сразу после получения автоматических подтверждений включает устройство речевого ввода-вывода, которое начинает передачу записанного на магнитном носителе в ПЭВМ речевого сообщения.

Речевую информацию оперативный дежурный может передавать также непосредственно через микрофон. По окончании передачи речевого сообщения передается сигнал окончания речевого сообщения (имитация отжатия тангенты). По этому сигналу КТС управления оконечными средствами начинают передавать информацию об ответивших абонентах. Эта информация отображается на экране АПУ-Ц и записывается в архив для документирования.

### Алгоритм работы при обмене речевыми сообщениями будет следующим.

Выбор варианта запуска и передача команды в целом совпадают с обычным режимом запуска системы  при  передаче команды с  признаком речевого сообщения. Отличие состоит в том, что по  завершении  передачи речи не передается команда ОСП.

5. Особенности  построения и функционирования

локальных систем оповещения

Управление локальной системой оповещения на потенциально опасном объекте осуществляется с пультов АПУ-Ц, расположенных на основном и запасном пунктах управления (ЗПУ) потенциально опасного объекта.

При создании локальных систем оповещения должно быть предусмотрено их организационное, техническое и программное сопряжение с региональной (местной) автоматизированной системой централизованного оповещения субъекта Российской Федерации, системами аварийной сигнализации и контроля потенциально опасного объекта.

Локальные системы оповещения создаются в соответствии с действующими нормативными документами и с учетом особенностей построения сетей связи и вещания в районе размещения потенциально опасного объекта:

в районах размещения ядерно- и радиационно опасных объектов – в радиусе 5 км вокруг каждого из объектов (включая поселок у объекта);

в районах размещения химически опасных объектов – в радиусе до 2,5 км вокруг каждого из объектов;

в районах размещения гидротехнических объектов (в нижнем бьефе, в зонах затопления) – на расстоянии до 6 км от каждого объекта.

На рисунке 2 приведен вариант построения локальной системы оповещения в районе размещения потенциально опасного объекта.

Рисунок 2.

В диспетчерской и на ЗПУ потенциально опасного объекта устанавливаются автоматизированные пульты управления АПУ-Ц для управления локальной системой оповещения, получения команд и речевой информации от региональной (местной) системы оповещения и передачи дежурным службам города информации о происшествиях на объекте.

На узле связи потенциально опасного объекта для оповещения персонала объекта, населения и руководителей устанавливается необходимое количество блоков БУУ и БИК, в которые устанавливаются ТЭЗы ИКЛ для оповещения руководителей по телефону и ТЭЗы ИКСЛ для запуска сирен. Допускается установка различных ТЭЗов в один блок БУУ.

В населенных пунктах, расположенных в границах локальной системы оповещения и имеющих сеть проводного вещания или УКВ ЧМ вещания, как правило, устанавливаются блоки БУВС, предназначенные для управления сиреной или выходным акустическим устройством (П-166 ВАУ), работающим в режиме электронной сирены.

На узле электросвязи райцентра как правило устанавливаются:

Блок П-166 БКС с ТЭЗ МДЦМ для сопряжения с региональной (местной) системой оповещения;

Блок П-166 БОУ и блок переключения радиотрансляционного узла (П-166 БПР) – для обеспечения дистанционного управления радиотрансляционным усилителем или УКВ ЧМ передатчиком.

### Алгоритм работы локальной системы оповещения аналогичен алгоритму работы региональной и местных систем оповещения.

6. Особенности построения и функционирования систем оповещения по каналам  кабельного телевидения

Структурно-функциональная схема комплекса технических средств системы оповещения по каналам кабельного телевидения (КТС ОКТ).

КТС ОКТ включает:

### подсистему ввода информации, находящуюся у оперативного дежурного и обеспечивающую формирование сигналов замещения (статическое изображение, сопровождаемое текстом в виде бегущей строки и речью диктора), транслируемых через сервер управления центральной станции по выделенному телевизионному каналу (путем частотного уплотнения канала звукового сопровождения одного из телевизионных каналов). Текстовые сообщения могут составляться как заблаговременно, так и оперативно сообразно текущей обстановке;

сервер управления центральной станции (ЦСУ), размещаемый в РТПЦ субъекта Российской Федерации и предназначенный для передачи сформированного подсистемой ввода информации сигнала замещения и команд управления  на перехват сети кабельного  ТВ с последующей циркулярной  (избирательной) передачей сигнала замещения комплексам технических средств оповещения головной станции;

комплекс технических средств оповещения головной станции (КТС ГС) с локальным  сервером управления (ЛСУ), размещаемый на головных станциях кабельного телевидения (КТВ) и предназначенный для перехвата каналов кабельного телевидения и выдачи сформированного сигнала замещения в сеть кабельного распределения ТВ программ.

Система оповещения обеспечивает как массовое оповещение населения одновременно по всем кабельным сетям, так и избирательное оповещение населения, обслуживаемого одной головной станцией (или группой) по кабельным сетям соответствующих территориальных образований.

Функционирование системы оповещения с использованием КТС ОКТ  показано на рисунке 3.

Аппаратно-программные средства подсистемы оповещения по каналам кабельного телевидения обеспечивают:

– формирование сигналов замещения в виде статического телевизионного изображения, сопровождаемого в текстом в виде бегущей строки и дикторской речью;

– хранение созданных сигналов замещения в базах данных для дальнейшего их использования;

– выбор по команде управления оперативного дежурного органа управления по делам ГО и ЧС информации оповещения для передачи в сигнале замещения по перехваченным каналам кабельного телевидения;

– принудительный перехват каналов кабельного телевидения по команде управления оперативного дежурного органа управления по делам ГО и ЧС для передачи сигнала замещения с информацией оповещения;

– передачу сигнала замещения в виде статического телевизионного изображения, сопровождаемого текстом в виде бегущей строки и дикторской речью по перехваченным каналам кабельного телевидения;

– возврат в режим трансляции телевизионных программ в каналах кабельного телевидения по команде управления оперативного дежурного или по истечению времени перехвата;

– документирование переданных команд управления и сигналов замещения;

– циркулярный режим - возможность передачи команд управления и сигнала замещения одновременно всем абонентам кабельных сетей  территориальных образований;

– избирательный и групповой режимы - возможность передачи команд управления и сигнала замещения абонентам сети избирательно по городским районам (от территории, охватываемой одной головной станцией, до территории, охватываемой произвольным количеством головных станций).

Алгоритм функционирования комплекса технических средств оповещения населения на каналах кабельного телевидения:

Созданный сигнал замещения сохраняется в базе данных терминала оповещения населения (АПУ-Ц) в виде отдельных файлов, а также передается на хранение в локальный сервер управления (ЛСУ) в составе КТС ГС. Передача на ЛСУ производится через ЦСУ, расположенном на ОРТПЦ. Доставка файлов статических изображений, текстовых и звуковых файлов от АПУ-Ц до ЦСУ осуществляется по каналу связи, поддерживающему ТСР/IP протокол.

Рисунок 3

Принцип работы КТС ГС представлен на рисунке 4.

Сигнал управления

локальным коммутатором

Статическое изображение + текст +речь = сигнал замещения

Видео и аудио ТВ сигнал замещения

КОНВЕРТОРЫ  – 15 шт.

ТВ сигнал     замещения

Видео и аудио ТВ сигнал

Сеть кабельного

телевидения

Рисунок 4

В КТС ГС на вход устройства приема данных (УПД-ТВ) поступает сигнал, содержащий информацию оповещения или команду управления. Информация принимается УПД-ТВ и подается в ЛСУ. Принятые сигналы замещения записываются в базу данных ЛСУ и в последующем воспроизводятся по команде управления "перехват". Принятые команды управления тут же исполняются.

На головной станции кабельного телевидения КТС ГС подключается посредством локального коммутатора сигнала. По получению команды управления "перехват" локальный сервер управления выбирает сигнал замещения и подает его на вход локального ТВ-модулятора. Радиосигнал с выхода локального ТВ-модулятора подается на N локальных конверторов частот, которые распределяют частоты телевизионных сигналов в соответствии  с действующим  частотным планом сети кабельного телевидения. Локальный коммутатор по команде "перехват" обеспечивает переключение головной станции кабельного телевидения на КТС ГС системы оповещения. В результате перехвата сигнал замещения подается на магистральный усилитель распределительной сети кабельного телевидения и далее выводится на экраны телевизоров населения. При этом прекращается передача всех телепрограмм и по каждому телеканалу кабельной сети передается сигнал замещения, чем обеспечивается оповещение максимального количества населения.

Прекращение передачи информации оповещения  осуществляется по команде оперативного дежурного – «возврат». ЛСУ тут же прекращает выдачу сигнала замещения, локальный коммутатор сигнала подключает к кабельной сети головную станцию и возобновляется передача телепрограмм по всем каналам.

Команда управления "перехват" содержит указания о том, какой сигнал замещения из хранящихся в базе данных ЛСУ использовать для выдачи в кабельную сеть, сколько времени его воспроизводить, и каким КТС ГС команда адресована. При указании в команде управления циркулярного адреса ее исполняют все КТС ГС, а при наличии индивидуальных адресов команда будет исполнена только КТС ГС с указанными адресами. Таким образом достигается избирательность при оповещения населения, проживающего на  определенной территории.

Селективность передачи сигнала оповещения достигается избирательным приемом сигнала управления в устройстве приема данных (УПД-ТВ). Способ динамического изменения адреса в устройстве приема данных обеспечивает произвольный порядок формирования групп головных станций, через которые должен быть передан сигнал замещения. Это позволяет динамически формировать и изменять зоны оповещения, на которые необходимо передать сигналы оповещения о возникновение ЧС в рамках отдельного административно-территориального округа или муниципального района.

Приложение

Основные тактико-технические характеристики

комплекса технических средств оповещения на цифровых сетях связи

с IP-технологией и каналах кабельного телевидения

# Назначение

## Комплекс технических средств предназначен для создания региональных, местных и локальных систем оповещения населения по цифровым сетям связи и по каналам кабельного телевидения.

# Состав изделия

## В состав комплекса технических средств оповещения населения по цифровым сетям связи и по каналам кабельного телевидения входят следующие комплексы:

комплекс технических средств оповещения населения по цифровым сетям связи (КТС ОЦС);

комплекс технических средств оповещения населения по каналам кабельного телевидения (КТС ОКТ).

## В состав КТС ОЦС входят следующие устройства:

автоматизированный пульт управления АПУ-Ц

блок управления универсальный (БУУ);

блок управления блоком  П-164-А (БУВС);

типовой элемент замены: Модем Цифровой Модернизированный (ТЭЗ МДЦМ) для установки в существующие блоки П-166БКС и П-166 БОУ.

## В состав КТС ОКТ входят следующие устройства:

сервер управления центральной станции (ЦСУ);

формирователь сигнала (ФС);

комплекс технических средств головной станции (КТС ГС) в составе:

– локальный ТВ-модулятор (ЛТВМ);

– локальный коммутатор ТВ сигнала (ЛКС);

– локальный сервер управления (ЛСУ);

– устройство приема данных (УПД).

### Комплекс технических средств оповещения населения по цифровым сетям связи и по каналам кабельного телевидения обеспечивает:

### непрерывную круглосуточную работу;

### обмен цифровой информацией через транспортную сеть посредством задания необходимых IP - адресов центров и пунктов оповещения и средств управления оконечными средствами оповещения;

### сопряжение с ранее разработанным КТСО П-166;

### управление оконечными устройствами оповещения (П-164А, П-166 ВАУ);

### контроль технического состояния комплекса технических средств оповещения без включения оконечных средств оповещения;

### отбор каналов эфирного и кабельного телевидения, передачу по ним речевой и текстовой информации оповещения для населения.

## Терминал оповещения АПУ-Ц предназначен для управления КТС ОЦС и КТС ОКТ, создан на базе ПЭВМ и обеспечивает:

### техническое и программное сопряжение с действующей аппаратурой оповещения П-166;

### формирование и передачу сигналов и информации оповещения по сети передачи данных общего пользования (СПД ОП) c использованием сервиса VPN;

### формирование и передачу сигналов и информации оповещения на РТПЦ субъекта Российской Федерации для передачи информации оповещения по каналам кабельного телевидения;

### отображение информации об оповещении;

### прием  и отображение принятых сигналов и информации оповещения в подчиненных органах управления;

### сбор и обработку информации о результатах задействования оконечных средств оповещения;

### передачу речевых сообщений с микрофона или записанных на винчестере ПЭВМ АПУ-Ц;

### обмен речевыми сообщениями между пунктами управления вышестоящего и нижестоящего органов управления;

### контроль КТС без включения оконечных средств оповещения;

### документирование на принтере и жестком диске принятого сигнала и информации от вышестоящего органа управления, а также   результатов оповещения и технического контроля.

#### Специальное программное обеспечение (СПО) АПУ-Ц обеспечивает управление аппаратными средствами оповещения, мониторинг состояния каналов связи и аппаратных средств, как в дежурном режиме, так и в процессе оповещения.

#### СПО АПУ-Ц работает под управлением операционной системы Windows NT 4.0 Workstation/ Windows 2000/ Windows XP и программами управления базами данных типа MS SQL Server 2000.

#### Блок управления универсальный БУУ предназначен для управления оконечными средствами оповещения (С-40, П-166ВАУ) и передачи речевых сообщений на телефонные аппараты абонентов.

#### БУУ обеспечивает:

### прием команд и информации оповещения для циркулярного или избирательного запуска оконечных устройств как с цифровой транспортной сети СПД ОП, так и с уже используемых существующих каналов связи (для дублирования);

### передачу сигналов управления на устройства П-164-А, для включения электросирен в непрерывном или прерывистом режимах;

### отбор абонентских линий, передачу на телефонные аппараты руководящего состава вызывного сигнала и ретрансляцию речевых сообщений при снятии трубки;

### передачу подтверждений от оконечных устройств оповещения на АПУ-Ц;

включение аппаратуры П-166 ВАУ в режиме «СИРЕНА»;

### подключение звукового канала при поступлении соответствующей команды оповещения для воспроизведения его аппаратурой П-166-ВАУ;

### прием сигналов контроля и выдачу результата без включения оконечных средств оповещения.

#### Блок управления  БУВС предназначен для управления сиренами через аппаратуру  П164-А и выходными акустическими устройствами П-166ВАУ в режиме электронной сирены.

#### БУВС обеспечивает:

### прием с цифровых сетей связи команд и информации оповещения;

### передачу подтверждений о приеме команды управления;

### передачу сигналов управления на устройства П164-А для включения электросирен в непрерывном или прерывистом режимах;

включение аппаратуры П-166 ВАУ в режим «СИРЕНА» при поступлении команды оповещения;

### подключение звукового канала при поступлении соответствующей команды оповещения для воспроизведения его аппаратурой П-166-ВАУ;

### прием сигналов контроля и передачу подтверждений без переключения оконечных устройств оповещения в режим оповещения.

#### ТЭЗ МДЦМ устанавливаться в существующие блоки П-166БКС и П-166 БОУ и предназначен для адаптации этих блоков под работу по стыку Ethernet для цифрой транспортной сети СПД ОП.

#### ТЭЗ МДЦМ обеспечивает:

### прием команд и информации оповещения с цифровой транспортной сети СПД ОП;

### передачу через цифровую транспортную сеть подтверждений о приеме сигнала оповещения и подтверждений от задействованных оконечных устройств.

### Вероятностно-временные характеристики комплекса технических средств оповещения населения по цифровым сетям связи и по каналам кабельного телевидения:

#### Вероятность неприема сигнала при исправных каналах и оборудовании направления оповещения, не более 10-4

#### Вероятность трансформации сигнала, не более 10-5

#### Вероятность ложного набора сигнала в течение года, не более 10-7.

#### Коэффициент готовности, не менее 0,995.

КТС ОКТ предназначен для отбора каналов кабельного телевидения, передачи по ним информации оповещения.

### КТС ОКТ обеспечивает:

### принудительный перехват каналов кабельного телевидения для передачи информации оповещения;

### передачу команд управления и доставку файлов статических изображений на ЛСУ по системе передачи данных с частотным уплотнением канала звукового сопровождения вещательного телевидения;

### формирование телевизионного сигнала в соответствии с ГОСТ 7845-92, ГОСТ Р 52023-2003 и ГОСТ Р 50890-96;

### хранение и выбор по команде центра оповещения статических изображений для передачи по перехваченным каналам телевидения;

### передачу по перехваченным каналам телевидения дикторского текста и текстового сообщения в режиме реального времени;

### передачу информации оповещения абонентам сети кабельного телевидения избирательно по административно-территориальным округам,  муниципальным районам и отдельным территориям города.

Сервер управления центральной станции (ЦСУ) обеспечивает управление информационными потоками, адресованными одному или группе комплексов КТС ГС, поступающими от удаленного АПУ-Ц по IP- сети выделенного канала связи и трансляцию их через ФС-ТВ на возбудитель передающего устройства телевизионного вещания в полосе частот канала звукового сопровождения.

#### Сервер управления осуществляет:

### прием  команд управления,  текстовых сообщений   и  дикторской  речи  в  режиме реального времени;

### управление формирователем сигнала;

### передачу статических изображений на ЛСУ.

#### Формирователь сигнала (ФС-ТВ) предназначен для передачи команд управления, статических изображений, текста и дикторской речи на КТС ГС в режиме частотного уплотнения канала звукового сопровождения вещательного телевидения.

#### Формирователь сигнала обеспечивает:

### скорость передачи данных - 31250 бит/с;

### частоту сигнала SC поднесущей QPSK на выходе "Вых1" - 78125±5 Гц;

### частоту сигнала PILOT на выходе "Вых1" - 46875±3 Гц;

### выходное напряжение сигнала SC по выходу "Вых1" на нагрузке 75 Ом - 275±30 мВ;

### выходное напряжение сигнала PILOT по выходу “Вых1” на нагрузке 75 Ом 	- 170±20 мВ;

### коэффициент гармоник сигнала на выходе “Вых1” на нагрузке 75 Ом для сигналов SC и PILOT - ( 1 %;

### относительный уровень помех при включенных сигналах SC и PILOT в полосе частот 0 ( 20кГц по выходу "Вых1" на нагрузке 75 Ом - не более минус 55 дБс;

### полосу частот спектра сигнала QPSK по уровню минус 30 дБ - от 61 до 95 кГц.

Комплекс технических средств головной станции (КТС ГС) обеспечивает генерирование сигнала замещения, исполнение команд «перехват» и «возврат» (кабельных каналов телевидения), поступающих от АПУ-Ц.

КТС ГС осуществляет:

перехват всех каналов (программ) кабельного телевидения, транслируемых по кабельной сети головной станции;

формирование и выдачу (в соответствии с частотным планом головной станции) по всем телевизионным каналам кабельной сети головной станции кабельного телевидения сигналов замещения, поступающих на экраны телевизионных приемников населения;

исполнение команд «перехват № Х» (где Х – номер сигнала замещения) для подачи на экраны телевизионных приемников населения соответствующего данной команде сигнала замещения;

исполнение команды «возврат», по которой локальный коммутатор сигнала (ЛКС) отключает транслируемый сигнал замещения и подключает сеть распределения программ кабельного телевидения к головной станции для возобновления трансляции телевизионных программ.

#### Локальный ТВ-модулятор (ЛТВМ) предназначен для формирования ТВ сигнала замещения на рабочей частоте.

#### Локальный ТВ-модулятор обеспечивает:

### диапазон рабочих частот -  45-862 МГц;

### выходной уровень -  100 дБмкВ, на нагрузке 75 Ом с возможностью плавной регулировки + дБмкВ;

### входной уровень ВИДЕО (20 Гц-5 МГц) - 1±0,4 В, на нагрузке 75 Ом;

### входной уровень ЗВУК (40 Гц-15 кГц) - 115±5 мВ, на нагрузке 600 Ом;

### отношение уровней несущих изображения и звукового сопровождения - 10-14 дБ.

#### Локальный коммутатор ТВ сигнала (ЛКС), предназначен для переключения сигнала ТВ вещания на ТВ сигнал замещения.

#### ЛКС обеспечивает:

### полосу переключаемого сигнала – 46-862 МГц;

### интерфейс управления – Ethernet или RS-232;

### входное/выходное сопротивление – 75 Ом;

### проходное затухание - не более 1 дБ.

#### Локальный сервер управления (ЛСУ) предназначен для хранения базы данных сигналов замещения и управления перехватом каналов сети КТВ.

#### ЛСУ обеспечивает:

### прием команд управления,  речевых и текстовых сообщений в режиме реального времени от устройства приема данных УПД;

прием сигналов замещения, формирование, хранение и корректировку необходимых баз данных;

управление локальным коммутатором сигнала.

#### Устройство приема данных (УПД-ТВ) предназначено для приема и передачи команд управления,  сигналов замещения в режиме реального времени от ЦСУ на ЛСУ в режиме частотного уплотнения канала звукового сопровождения вещательного телевидения.

#### Устройство приема данных обеспечивает:

чувствительность устройства в диапазонах I - V, ограниченную пороговым уровнем ошибок приема данных - не более 30мкВ (минус 79дБ/мВт);

чувствительность устройства в диапазонах I - V, ограниченную цикловой синхронизацией приема данных - не более 24мкВ (минус 81 дБ/мВт).

#### Средняя наработка на отказ каждого изделия КТС составляет не менее Tо=10000 ч.

### Среднее время восстановления работоспособного состояния составных частей изделия - не более 30 мин. с учетом замены неисправного блока и без учета времени на доставку.

### Время готовности составных частей изделия к работе - не более 5 мин.

### Среднее время диагностирования не превышает Тд=3 мин с Рди = 0.9, время проверки функционирования  tпр = 5 мин.

### Время проведения технического обслуживания ТО-1 (ТО-2) - не более t 0-1(2) =1,5 ч.

### Средний срок сохраняемости составных частей изделия - не менее 12 лет при хранении его в условиях отапливаемых хранилищ с температурой от 5 до 40°С, относительной влажностью 80 % при температуре 250С .

### Средний срок службы составных частей изделия до списания - не менее 12 лет.

### Средний ресурс составных частей изделия до первого капитального ремонта - не менее 30000 ч.

### В изделии при эксплуатации предусмотрены следующие виды технического обслуживания:

### ежедневное техническое обслуживание (ЕТО);

### техническое обслуживание № 1 (ТО-1) - месячное техническое обслуживание;

техническое обслуживание № 2 (ТО-2) - годовое техническое обслуживание.

Разработчики комплекса:

- Федеральное государственное унитарное предприятие «Калужский научно-исследовательский институт телемеханических устройств».

- Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский научно-исследовательский институт космического приборостроения».

# Text boxes

КТС ОКТ

АПУ-Ц

БУВС

БУУ

ОУ

П-164А

Центр оповещения субъекта Российской Федерации

Центр оповещения муниципального

образования

Муниципальное

образование

Транспортная сеть

(IP MPLS ядро сети СПД ОП)

Терминал

оповещения АПУ-Ц

Терминал

оповещения АПУ-Ц

БУУ

БОУ

БУВС

Сервер управления

ТВ

Система передачи по кабельному телевидению

Оконечные устройства оповещения

С-40

ТЛФ

П-166ВАУ,

С-40

БКС

Сигналы и информация оповещения от межрегиональной АСЦО

Населенные пункты и предприятия в зоне

ответственности ПОО

Диспетчерская (ЗПУ) ПОО

Узел связи

ПОО

Населенные пункты и предприятия в зоне

ответственности ПОО

АПУ-Ц

БУУ

РУЭС

БОУ

БПР

БКС

РТУ

БУВС

БУУ

КЧС ПОО         рабочие и служащие ПОО

ЛВС объекта

сервер

От региональной (местной) АСЦО

IP – местная сеть

УПД-ТВ

ЛОКАЛЬНЫЙ СЕРВЕР

УПРАВЛЕНИЯ

ТВ - МОДУЛЯТОР

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ НА  15 КАНАЛОВ

СУММАТОР (1 – 15) КАНАЛОВ

Локальный коммутатор сигнала

ГОЛОВНАЯ

СТАНЦИЯ

кабельного

телевидения

№1

№15